252,672 CMA – 76% Estimated Compaction

12x7/47/32 bare copper, single Nylon serve formed to .660” +/-.015” by .395” +/-.015”

47/32 bare copper at 3“ RHL to .063” +/-.002”

Bunch

7/47/32 bare copper at 5“ RHL to .168” +/-.004”

Heavy Bunch Nextrom

Cable 12x7/47/32 bare copper 9@3 at 6“ LHL to .621” +/-.013”

U.S. Mach / Jumbo

Single Nylon serve to .621” +/-.014”

20 end 70Lt Nylon, 7.08#/M’

Form cable with Turks head to .660” +/-.015” by .395”+/-.015”

Jumbo/U.S. Mach